常见电线电缆的规格型号

BVVB：铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套扁形（B）电线 
AVR：铜芯聚氯乙烯绝缘安装（A）用软（R）电线 
RV：软铜导体无护套电缆 
AVRB ：铜芯聚氯乙烯绝缘扁形安装用软电线 
RVB：软铜导体扁形无护套电缆 
RVS：铜芯聚氯乙烯绝缘绞型（S）连接用软电线 
RVV：铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套软电线（前一个V表示聚氯乙烯绝缘，后一个V表示聚氯乙烯护套） 
AVVR：铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套安装用软电缆

至于规格 有3等芯 4等芯 和3+1 3个常用规格 等芯就是截面一样的 3＋1就是地线的截面是相线的一半。 目前50平方以下都是等芯。

电线电缆 3.6/6kv 指 额定电压（使用场合/电压等级） 
电线型号中：字母B表示布电线，字母V表示塑料中的聚氯乙烯，字母R表示软线（导体为很多细丝绞在一起）。还有铜芯符号、硬线（常见的单芯导体）符号省略没有表示。 
BVV表示聚氯乙烯绝缘，聚氯乙烯护套，铜芯（硬）布电线。常常简称护套线，单芯的是圆的，双芯的就是扁的。常常用于明装电线。 
BVR表示聚氯乙烯绝缘，铜芯（软）布电线。常常简称软线。由于电线比较柔软，常常用于电力拖动中和电机的连接以及电线常有轻微移动的场合。 
附：电线电缆命名 
电线电缆的完整命名通常较为复杂，所以人们有时用一个简单的名称(通常是一个类别的名称)结合型号规格来代替完整的名称，如“低压电缆”代表 0.6/1kV级的所有塑料绝缘类电力电缆。电线电缆的型谱较为完善，可以说，只要写出电线电缆的标准型号规格，就能明确具体的产品，但它的完整命名是怎样的呢？ 
电线电缆产品的命名有以下原则： 
1、产品名称中包括的内容 
(1)产品应用场合或大小类名称 
(2)产品结构材料或型式； 
(3)产品的重要特征或附加特征 
基本按上述顺序命名，有时为了强调重要或附加特征，将特征写到前面或相应的结构描述前。 
2、结构描述的顺序 
产品结构描述按从内到外的原则：导体-->绝缘-->内护层-->外护层-->铠装型式。 
3、简化 
在不会引起混淆的情况下，有些结构描述省写或简写，如汽车线、软线中不允许用铝导体，故不描述导体材料。 
案例： 
额定电压8.7/15kV阻燃铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 (太长了！) 
“额定电压8.7/15kV”——使用场合/电压等级 
“阻燃”——强调的特征 
“铜芯”——导体材料 
“交联聚乙烯绝缘”——绝缘材料 
“钢带铠装”——铠装层材料及型式(双钢带间隙绕包) 
“聚氯乙烯护套”——内外护套材料(内外护套材料均一样，省写内护套材料) 
“电力电缆”——产品的大类名称 
与之对应的型号写为ZR-YJV22-8.7/15，型号的写法见后面的说明。 
电线与电缆的区分 
其实，“电线”和“电缆”并没有严格的界限。通常将芯数少、产品直径小、结构简单的产品称为电线，没有绝缘的称为裸电线，其他的称为电缆；导体截面积较大的(大于6平方毫米)称为大电线，较小的(小于或等于6平方毫米)称为小电线，绝缘电线又称为布电线。 
电线电缆的型号组成与顺序如下： [1:类别、用途][2:导体][3:绝缘][4:内护层][5:结构特征][6:外护层或派生]-[7:使用特征] 
1-5项和第7项用拼音字母表示，高分子材料用英文名的第位字母表示，每项可以是1-2个字母；第6项是1-3个数字。 
型号中的省略原则：电线电缆产品中铜是主要使用的导体材料，故铜芯代号T省写，但裸电线及裸导体制品除外。裸电线及裸导体制品类、电力电缆类、电磁线类产品不表明大类代号，电气装备用电线电缆类和通信电缆类也不列明，但列明小类或系列代号等。 
第7项是各种特殊使用场合或附加特殊使用要求的标记，在“-”后以拼音字母标记。有时为了突出该项，把此项写到最前面。

如ZR-(阻燃)、NH-(耐火)、WDZ-(低烟无卤、企业标准)、-TH(湿热地区用)、FY-(防白蚁、企业标准)等。 
电力电缆铠装和外护套数字代号 
数字标记 铠装层 外被层或外护套 
0 无 ---    1 联锁铠装 纤维外被   2 双层钢带 聚氯乙烯外套    3 细圆钢丝 聚乙烯外套    4 粗圆钢丝    5 皱纹(轧纹)钢带 
6 双铝(或铝合金)带   8 铜丝编织   9 钢丝编织

消防电缆是采用新型隔氧,阻燃,耐火材料. 具有不熔化,不溶解,不延燃和低烟低卤,低毒的性能. 
当电缆遇火焰时,原先虽软性的金属化合物,将转化成不溶解的金属氧化物及水,隔断了灼热的氧气对内部绝缘层的侵袭,使内部绝缘层无法燃烧,隔氧层受热将结晶水分离,吸受大量蒸发潜热,会大大降低外层可燃物的温度.着火的电缆就将自行熄灭(火焰为950-1000℃) 

消防电缆的标注:GXF-Wn-01 
GXF:隔氧层消防电缆. 
W:原电缆型号.   n:原电缆派生.    0:消防等级.    1:消防派生. 
型号有:    20:裸钢带铠装.   22:裸钢带铠装聚氯乙烯护套.   23:带钢带铠装聚乙烯护套.     30:裸钢丝铠装. 
32:细圆钢丝铠装聚氯乙烯护套.     33:细圆钢丝铠装聚乙烯护套.

我厂严格按国内的 GB、JB、MT标准以及企标组织生产的各类产品有：

矿用通讯电缆；MHYA,MHYV,MHYAV,MHYA22,MHYV22,MHYA32,MHYV32 MHYBV 0.5-0.6-0.7-0.8-0.9-1.0线径  2-200对

矿用阻燃控制电缆；MKVV,MKVV22,MKVV32 0.5-6mm   2-37芯

市内通信电缆；HYA,HYV,HYAC,HYAP,HYVP,HYA22,HYA23,HYA53,HYAT,HYAT22,HYAT23,HYAT53

0.4-0.5-0.6-0.7-0.8-0.9线径 5-2400对

计算机电缆;JVV,DJYVP,DJYPV,DJYPVP,DJYVP2,DJYP2V,DJYP2VP2,DJYVP-22,0.2-1.5mm  1-37对

铁路信号电缆；PZY03,PZY02,PTYA,PTYY,PZY23,PTY23,PTYH22,PZYA23,PTYAH224-61芯

控制电缆；KVV,KVVP,KVVRP,KVVR,RVVP,RVV,KVV22,KVV32,KVVP22,KVVP2-220.5-6mm   2-37芯

电话电缆;HPVV,HJVV,HBGTYV,KCPR

矿用电话线；MHYV,MHYVR,MHYVRP  1*4*7/0.28  1*4*7/0.37  1*4*7/0.43 1*4*7/0.52  1*2*7/0.28  1*2*7/0.52  1*2*0.5  1*2*0.6  1*2*0.7  1*2*0.8  1*3*0.5  1*3*0.6  1*3*0.7  1*3*0.8

电力电缆；VV,VLV,YJV,VV22,VLV22,YJV22

阻燃控制电缆;ZR-KVV,ZR-KVVP,ZR-KVVP22,ZR-KVVRP

阻燃通讯电缆;ZRC-HYA,WDZ-HYA

通信设备电源线;RVVZ,ZRVVR  10-400mm,

型号 名称 
铜芯 
VV聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 
VY聚氯乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆 
VV22聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 
VV23聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚乙烯护套电力电缆 
VV32聚氯乙烯绝缘绝缘铠装聚氯乙烯护套电力电缆 
VV33聚氯乙烯绝缘绝缘铠装聚乙烯护套电力电缆 
YJV交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 
YJV交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆 
YJV22交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 
YJV23交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚乙烯护套电力电缆 
YJV32交联聚乙烯绝缘细钢丝铠装聚氯乙烯护套电力电缆 
YJV33交联聚乙烯绝缘细钢丝铠装聚乙烯护套电力电缆

电线规格型号大全

电线是由一根或几根柔软的导线组成，外面包以轻软的护层；电缆是由一根或几根绝缘包导线组成，外面再包以金属或橡皮制的坚韧外层。 电缆一般有2层以上的绝缘，多数是多芯结构，绕在电缆盘上，长度一般大于100米。电线一般是单层绝缘，单芯，100米一卷，无线盘。 
电缆与电线一般都由芯线、绝缘包皮和保护外皮三个组成部分组成。 BV--铜芯聚氯乙烯绝缘电缆（电线） 
BVR--铜芯聚氯乙烯绝缘软电缆（电线） 
BVV--铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套圆型电缆（电线） 
BVVB--铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套平型电缆（电线） 
BV-105--铜芯耐热105度聚氯乙烯绝缘电线 BV-ZR 铜芯阻燃型聚氯乙烯绝缘电线 BVR-ZR 铜芯阻燃型聚氯乙烯绝缘软电线 BVV-ZR 铜芯阻燃型聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套圆型电缆 BVVB-ZR 铜芯阻燃型聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套平型电缆 BV-ZR-105 铜芯耐热105℃阻燃型聚氯乙烯绝缘电线 BVR-ZR-105 铜芯耐热105℃阻燃型氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套圆型软电缆 BVV-ZR-105 铜芯耐热105℃阻燃型聚氯乙烯护套圆型电缆 AV-ZR-105 铜芯耐热105℃阻燃型聚氯乙烯绝缘安装电线 AVR-ZR-105 铜芯耐热105℃阻燃型聚氯乙烯绝缘安装软电线 AV-ZR 铜芯阻燃型聚氯乙烯绝缘安装电线 AV-ZR 铜芯阻燃型聚氯乙烯绝缘安装软电线 
RVB--铜芯聚氯乙烯绝缘平型连接软电线 
RVS--铜芯聚氯乙烯绝缘绞型连接软电线 
RVV--铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套平型连接软电缆（电线） 
RV-105--铜芯耐热105度聚氯乙烯绝缘连接软电线 SYV：实心聚乙烯绝缘射频同轴电缆
SYWV(Y)：物理发泡聚乙绝缘有线电视系统电缆，视频（射频）同轴电缆（SYV、SYWV、SYFV）适用于闭路监控及有线电视工程
SYWV（Y）、SYKV 有线电视、宽带网专用电缆结构：（同轴电缆）单根无氧圆铜线+物理 发泡聚乙烯（绝缘）+（锡丝+铝）+聚氯乙烯（聚乙烯）
RVVP屏蔽线：铜芯聚氯乙烯绝缘屏蔽聚氯乙烯护套软电缆 电压300V/300V 2-24芯 用途：仪器、仪表、对讲、监控、控制安装
RG：物理发泡聚乙烯绝缘接入网电缆 用于同轴光纤混合网（HFC）中传输数据模拟信号
KVVP：聚氯乙烯护套编织屏蔽电缆 用途：电器、仪表、配电装置的信号传输、控制、测量
RVV护套线（227IEC52/53）聚氯乙烯绝缘软电缆 用途：家用电器、小型电动工具、仪表及动力照明
AVVR 聚氯乙烯护套安装用软电缆
SBVV HYA 数据通信电缆（室内、外）用于电话通信及无线电设备的连接以及电话配线网的分线盒接线用
RV、RVP 聚氯乙烯绝缘电缆
RVS、RVB 适用于家用电器、小型电动工具、仪器、仪表及动力照明连接用电缆
BV、BVR 聚氯乙烯绝缘电缆用途：适用于电器仪表设备及动力照明固定布线用
RIB 音箱连接线（发烧线）
KVV 聚氯乙烯绝缘控制电缆 用途：电器、仪表、配电装置信号传输、控制、测量
SFTP 双绞线 传输电话、数据及信息网
UL2464 电脑连接线
VGA 显示器线
SYV 同轴电缆 无线通讯、广播、监控系统工程和有关电子设备中传输射频信号（含综合用同轴电缆）
SDFAVP、SDFAVVP、SYFPY 同轴电缆，电梯专用
JVPV、JVPVP、JVVP 铜芯聚氯乙烯绝缘及护套铜丝编织电子计算机控制电缆

国标的型号怎么转换成对应的UL型号呢? 
我的型号如下: 
227 IEC 01(BV) 450/750 V 1.5-95; 
227 IEC 02(RV) 450/750 V 1.5-25; 
227 IEC 42(RVB) 300/300 V 0.5-0.75; 
227 IEC 53(RVV) 300/500 V 0.75-2.5 (2-5芯); 
RVS 300/300 V 0.5-0.75; 
227 IEC 10(BVV) 300/500 V 1.5-35(2-5芯) 
BVV 300/500 V 0.75-10(1芯); 
BVVB 300/500V 0.75-10(2-3芯); 
AVR 300/300 V 0.08-0.4(1芯); 
AVRS 300/300 V 0.12-0.4(2芯); 
AVVR 300/300 V 0.12-0.4(2-24芯); 
RVVP 300/300 V 0.12-0.4(4-24芯);

钢铝绞线

铝绞线

| L J | 数 字 |
| --- | --- |
| 铝绞线字母简写 L-铝 J-绞线 | 标称截面面积 |

钢芯铝绞线

| L G J | 数 字 |
| --- | --- |
| 钢芯铝绞线字母简写 L-铝 G-钢 J-绞线 | 标称截面面积 |

绝缘电线

聚氯乙烯绝缘电线

| BV | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线； |
| --- | --- |
| BLV | 铝芯聚氯乙烯绝缘电线； |
| BVR | 铜芯聚氯乙烯绝缘软电线； |
| BVV | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套圆型电线； |
| BLVV | 铝芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套圆型电线； |
| BVVB | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套平型电线； |
| BV-105 | 铜芯聚氯乙烯耐高温绝缘电线。 |

聚氯乙烯绝缘屏蔽电线（GB5023.5-85）

| AVP | 铜芯聚氯乙烯绝缘屏蔽电线； |
| --- | --- |
| RVP | 铜芯聚氯乙烯绝缘屏蔽软电线； |
| RVVP | 铜芯聚氯乙烯绝缘屏蔽聚氯乙烯护套软电线； |
| RVVP1 | 铜芯聚氯乙烯绝缘缠绕屏蔽聚氯乙烯护套软电线； |

橡皮绝缘电线（JB1601-75）

| 型号 | 名称 |
| --- | --- |
| BLXF BXF BLX BX | 铝芯氯丁橡皮线 铜芯氯丁橡皮线 铝芯橡皮线 铜芯橡皮线 |

交联聚乙烯绝缘电力电缆

产品型号、名称及使用范围

| 型 号 | 名 称 | 使 用 范 围 |
| --- | --- | --- |
| 铜芯 | 铝芯 |  |  |
| YJV | YJLV | 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | 固定敷设在空中、室内、电缆沟、隧道或者地下 |
| YJY | JYLY | 交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆 | 固定敷设在室内、电缆沟、隧道或者地下 |
| YJV22 | YJLV22 | 交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 | 固定敷设在有外界压力作用的场所 |
| YJV23 | YJLV23 | 交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚乙烯护套电力电缆 | 固定敷设在常有外力作用的场所 |
| YJV32 | YJLV32 | 交联聚乙烯绝缘细钢丝铠装聚氯乙烯护套电力电缆 | 固定敷设在要求能承受拉力的场所 |
| YJV33 | YJLV33 | 交联聚乙烯绝缘细钢丝铠装聚乙烯护套电力电缆 | 固定敷设在要求能承受拉力的场所 |
| YJV42 | JYLV42 | 交联聚乙烯绝缘粗钢丝铠装聚氯乙烯护套电力电缆 | 固定敷设在水下、竖井或要求能承受拉力的场所 |
| YJV43 | YJLV43 | 交联聚乙烯绝缘粗钢丝铠装聚乙烯护套电力电缆 | 固定敷设在要求能承受较大拉力的场所 |

注：一根或二根单芯电缆不允许敷设在铁质管道中。